## Slide 1
GES (Grandes Ecoles Spécialisées) 242, rue du Faubourg Saint Antoine
75012 Paris
Communication Inter VLAN’s
Router on a Stick
CNAM PARIS
292, rue Saint Martin
75003 Paris
CNAM DE PARIS
2023-2024

## Slide 2: Plan
Introduction aux VLANSs
Qu’est ce que un réseau LAN Virtuel ?
Avantages des VLAN’s
Appartenance à un VLAN (types de VLAN’s)
Exemple : conception de réseau
VLANs multi-switch
Communication inter-VLANs
Résumé
Communication inter-VLANs « Exemples »

## Slide 3: Introduction aux VLANs
3
V
irtual
L
ocal
A
rea
N
etwork
Définitions

## Slide 4: Annexes

## Slide 5: Communication inter-VLANs « Exemples »

## Slide 6: Solutions pour la communication inter-VLANs
6
Exemples : Utilisation d’un routeur : principe
L’adresse IP de chaque interface devra correspondre au plan d’adressage des VLANs :
R1
10.1.0.254
10.2.0.254
10.3.0.254
VLAN
VLAN
VLAN

## Slide 7: Solutions pour la communication inter-VLANs
7
Exemples : Utilisation d’un routeur : principe
L’adresse IP du routeur doit être la passerelle par défaut des équipements du VLAN :
R1
10.1.0.254
10.2.0.254
10.3.0.254

## Slide 8: Solutions pour la communication inter-VLANs
8
Exemples : Utilisation d’un routeur : Domaine de broadcast
Combien y a-t-il maintenant de domaines de broadcast ?
R1
10.1.0.254
10.2.0.254
10.3.0.254

## Slide 9: Solutions pour la communication inter-VLANs
9
Exemples : Utilisation d’un routeur : Domaine de broadcast
Toujours TROIS !
R1
10.1.0.254
10.2.0.254
10.3.0.254

## Slide 10: Solutions pour la communication inter-VLANs
10
Exemples : Utilisation d’un routeur : Optimiser
3 VLANs = je consomme 3 interfaces physiques !
Comment optimiser ?
R1
10.1.0.254
10.2.0.254
10.3.0.254

## Slide 11: Solutions pour la communication inter-VLANs
11
Exemples : Utilisation d’un routeur : Trunk
Utiliser une seule interface, en trunk !
R1
Fa0/0

## Slide 12: Solutions pour la communication inter-VLANs
12
Exemples : Utilisation d’un routeur : Trunk
Quelle adresse IP mettre sur le routeur ?
R1
Fa0/0

## Slide 13: Solutions pour la communication inter-VLANs
13
Exemples : Utilisation d’un routeur : sous interfaces
Chaque sous-interface est définie par un numéro choisi arbitrairement : l’interface physique est divisée en plusieurs interfaces logiques.
R1
Fa0/0
Fa0/0.1
Fa0/0.2
Fa0/0.3
configure terminal
interface Fa0/0.1
interface Fa0/0.2
interface Fa0/0.3
POUR CRÉER les SOUS-INTERFACES LOGIQUES :

## Slide 14: Solutions pour la communication inter-VLANs
14
Exemples : Utilisation d’un routeur : sous interfaces
Chaque sous-interface est associée à un numéro de VLAN
R1
Fa0/0
configure terminal
interface Fa0/0.1
encapsulation dot1q 100
interface Fa0/0.2
encapsulation dot1q 200
interface Fa0/0.3
encapsulation dot1q 300
POUR ASSOCIER les SOUS-INTERFACES à un numéro de VLAN :
ID VLAN 1 = 100
ID VLAN 2 = 200
ID VLAN 3 = 300

## Slide 15: Solutions pour la communication inter-VLANs
15
Exemples : Utilisation d’un routeur : sous interfaces
Chaque sous-interface doit avoir une adresse IP : la passerelle du VLAN.
R1
Fa0/0
Fa0/0.1 taggé en VLAN 100
Fa0/0.3 taggé en VLAN 300
configure terminal
interface Fa0/0.1
encapsulation dot1q 100
ip address 10.1.0.254 255.255.255.0
interface Fa0/0.2
encapsulation dot1q 200
ip address 10.2.0.254 255.255.255.0
interface Fa0/0.3
encapsulation dot1q 300
ip address 10.3.0.254 255.255.255.0
POUR CONFIGURER une adresse IP dans chaque SOUS-INTERFACE :
10.1.0.254
10.2.0.254
10.3.0.254
Fa0/0.2 taggé en VLAN 200

## Slide 16: Solutions pour la communication inter-VLANs
16
Exemples : Utilisation d’un routeur : Et l’interface majeure ?
Peut-on y configurer une adresse IP ?
Pour quel VLAN ?
R1
Fa0/0
Fa0/0.1 taggé en VLAN 100
Fa0/0.2 taggé en VLAN 200
Fa0/0.3 taggé en VLAN 300
10.1.0.254
10.2.0.254
10.3.0.254
?.?.?.?
quel tag ?

## Slide 17: Solutions pour la communication inter-VLANs
17
Exemples : Utilisation d’un routeur : Et l’interface majeure ?
Le VLAN Natif : non taggué !
R1
Fa0/0
Fa0/0.1 taggé en VLAN 100
Fa0/0.2 taggé en VLAN 200
Fa0/0.3 taggé en VLAN 300
configure terminal
interface Fa0/0
ip address X.X.X.X M.M.M.M
la commande ‘encapsulation dot1q’ n’est pas disponible sur l’interface majeure.
POUR CONFIGURER une adresse IP sur l’interface majeure :
10.1.0.254
10.2.0.254
10.3.0.254
X.X.X.X
VLAN Natif

## Slide 18: Le management du switch
18
L’adresse IP d’un switch
Est-il obligatoire de mettre une adresse IP sur un switch ?
Sur quelle interface configurer l’adresse IP ?
A quoi cette adresse peut-elle servir ?
Gigabit Ethernet
Fast Ethernet
Fast Ethernet

## Slide 19: Le management du switch
19
L’adresse IP d’un switch
Elle n’est pas obligatoire.
Elle sera configurée sur l’interface VLAN 1.
Elle permet de manager le switch à distance.
Gigabit Ethernet
Fast Ethernet
Fast Ethernet
port console : accès local
accès à distance

## Slide 20: Le management du switch
20
L’adresse IP d’un switch
Impossible de configurer une adresse IP sur une interface physique :
  configure terminal
  interface Fa0/0
  ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
  IP address not allowed on L2 interface
Solution :
   configurer l’adresse IP sur l’interface VLAN 1 :
  configure terminal
  interface VLAN 1
  ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

## Slide 21: Annexes

## Slide 22: Modes de configuration des Vlans
22

## Slide 23: Modes de configuration des Vlans
23
Le mode ‘Global’
Switch# configure terminal
Switch(config)# vlan 3
Switch(config-vlan)# name Vlan3
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# end
Switch# vlan database
Switch(vlan)# vlan 3
VLAN 3 added:
Name: VLAN0003
Switch(vlan)# exit
APPLY completed.
Exiting....
Le mode ‘Database’

## Slide 24: Administration des VLANs
24
Commandes pour l’administration de VLANs

## Slide 25: Configuration des ports
25
Modes de configuration des ports

## Slide 26: Filtrage des VLANs sur port trunk
26
Filtrage des VLANs sur port trunk

## Slide 27: VLANs multi-switchs (cont.)
27
Frame Tagging
TPID | Tag Protocol Identifier (EtherType): 0x8100 trame est taguée avec le protocole 802.1Q-tagged (/Cisco : ISL).
PRI | IEEE 802.1p : Champs priorité (also called class of service, or CoS, field) 7=highest priority, 0=lowest
CFI | Canonical Format Identifier: 0 = CSMA/CD frame
VLAN ID | 12-bit VLAN IDentifier poss. values 2 – 4094 0, 1 and 4095 are reserved
TPID
CFI
CoS (PRI) (802.1p)
N° du VLAN
bits
16
3
1
12
FCS
Data field
MAC
DA
MAC
SA
Type
/Len
TAG
802.1p/Q tagged frame
VLAN 3
VLAN 2
VLAN 3
VLAN 4
VLAN 4
VLAN 2
Type 802.1Q
Data 802.1Q
2 octets
2 octets
Attention : FCS recalculée après insertion des quatre octets

## Slide 28: MSS  MTU
28
MSS  MTU

## Slide 29: MSS  MTU
29
MSS  MTU
When we conduct a technical workshop, a common query from the participants relates to the Maximum Transmission Unit (MTU) size manipulation on a router interface and its relationship with the TCP Maximum Segment Size (MSS).
I will try to discuss this in detail from a network engineers point of view.
The Maximum Transmission Unit (MTU) is the maximum length of data that can be transmitted by a protocol in one instance.
If we take the Ethernet interface as an example, the MTU size of an Ethernet interface is 1500 bytes by default, which excludes the Ethernet frame header and trailer. It means that the interface cannot carry any frame larger then 1500 bytes.
If we look inside the frame, we have a 20 byte IP header + 20 byte TCP header, leaving a 1460 byte of the payload that can be transmitted in one frame.
This is what we refer to as TCP MSS. The diagram below visualizes this concept:

## Slide 30: MSS  MTU
30
MSS  MTU
In a normal transmission case, if there is no additional encapsulation (that is, IPsec, MPLS and so forth) carried out on a transiting router, the source device may use the maximum payload length of 1460 bytes without any potential risk of packet fragmentation/drop.
This is negotiated during the TCP three-way handshake stage between the source and destination host.
Now in a likely case where a router in transit is carrying out additional encapsulation, that is, MPLS label swapping, this will add an additional label header as below
This will eventually increase the size of the frame exiting a transiting router (in the case above it is 1508 bytes.) It will also create similar issue for IPSec and IPv6 in IPv4 tunnel etc.
The maximum MTU of an interface will depend on the hardware platform, but the IEEE 802.3 standards require a minimum MTU of 1500 bytes.

## Slide 31: MSS  MTU
31
MSS  MTU
The problem is we cannot increase the IP MTU size on the router Ethernet interface because the MPLS label encapsulation frame size can potentially exceed the maximum MTU.
If the source device creates a full size packet with a TCP MSS of 1460 bytes, it is likely this transiting router will drop/fragment the packet. This is bad for our network performance.
What is the best way to solve this?
Shrinking the IP MTU on the interface to 1448 bytes will create space for 12 additional bytes on the MPLS label header [if you consider a maximum of 3 MPLS label LDP + VPN + TE] plus a 20 byte TCP + 20 byte IP header within a 1500 byte Ethernet MTU.
Please remember, when we shrink the IP MTU on a transiting router, that will also shrink the maximum possible TCP MSS size to 1448 bytes from the source device. If the router does not signal the source and destination during the TCP handshake, the optimal TCP MSS could potentially create a dropping/fragmentation problem.
Notes: Here are the steps to solve this:
Transiting traffic (traffic going via this router):
Router1(config)#int ethernet 1/0 Router1(config-if)#ip mtu 1448
The above command will shrink the IP MTU on the interface to 1448 bytes, creating a 12 byte space for the MPLS label header.
Router1(config-if)#ip tcp adjust-mss ? <500-1460> Router1(config-if)#ip tcp adjust-mss 1448
The above command will signal the source and destination device during the three-way handshake to use the TCP MSS size of 1448 bytes so that if they create the full size packet there will still not be any drop/fragmentation on the router.
Terminating traffic (doing SSH, telnet to this router):
Router1(config)# ip tcp mss 1448? <68-10000> MSS
I do hope this blog piece will help you to understand how to handle the IP MTU and TCP MSS size on a router interface.